Приложение А

(справочное)

Условное обозначение расходомера газа «ГиперФлоу» при заказе

| Расходомер газа «ГиперФлоу» | 160 250 | М | -Ф | -DN150 | -00 -01 | -К | -У | -______ | КРАУ2.833.006 ТУ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

- наименование изделия;

- значение максимального рабочего давления изделия в зависимости от его модели
(16 или 25 МПа (160 или 250 кгс/см2));

- наличие  специального клапанного блока для DN100;

- Ф - изделие поставляется с приваренными фланцами и комплектом монтажных частей (ответные фланцы и крепежные изделия);

- номинальный диаметр DN100 или DN150;

- наличие в комплекте блока температурной стабилизации (по заказу потребителя):

(00) – для БТС-003 (напряжение питания  не более 48 В);

(01) – для БТС-003-01 (напряжение питания не более 30 В);

- наличие в комплектности поставки кожуха (по заказу потребителя);

- наличие в комплектности поставки утеплителя (по заказу потребителя);

- модель применяемого датчика «ГиперФлоу-3Пм»: 1066; 1067; 1076; 1077; 1016 –  обозначение модели прибора «ГиперФлоу-3Пм» варианта исполнения по точности А для обеспечения погрешности измерения расхода ±2,5 %. При заказе расходомера с погрешностью измерения расхода ±4 % необходимо в обозначении модели применяемого датчика «ГиперФлоу-3Пм» через дробь указывать вариант исполнения по точности В (см. пример 1);

- обозначение технических условий.

Примеры

1   Расходомер газа «ГиперФлоу» 160М – Ф – 01 – К – У – 1066/В  КРАУ2.833.006 ТУ

2   Расходомер газа «ГиперФлоу» 250 - DN150 – 01 – К – У ( 1067  КРАУ2.833.006 ТУ

Приложение Б

(обязательное)

Опросный лист заказа расходомера газа «ГиперФлоу»

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

Заказчик _________________________________________________________________________________________

наименование, почтовый адрес, платежные реквизиты

__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

Отгрузочные реквизиты  ______________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

1  Материал корпуса расходомера газа «ГиперФлоу»:  Сталь 09Г2С ГОСТ 19281-2014

2  Материал обтекателя:  Сталь 12Х18Н10Т  ГОСТ 5632-2014

3  Характеристики измеряемой среды

3.1  Измеряемая среда _________________________________________________________________________

3.2  Температура измеряемой среды, оС, min/max __________________________________________________

3.3  Избыточное давление измеряемой среды, МПа,  min/max: _______________________________________

3.4  Перепад давления на сужающем устройстве, кПа,  min/max ______________________________________

3.5  Вычисление физических свойств природного газа по:

ГОСТ 30319.2 / ГОСТ 30319.3 / ГОСТ Р 8.662 / табличные данные

3.6  Компонентный состав измеряемой среды:

| № п/п | Компонент | Диапазон значений | Содержание, молярные проценты | № п/п | Компонент | Диапазон значений | Содержание, молярные проценты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Азот | 0 ≤ xN2 ≤ 20 |  | 12 | н-Октан | 0 ≤ xC8+ ≤ 0,05 |  |
| 2 | Диоксид углерода | 0 ≤ xCO2 ≤ 20 |  | 13 | н-Нонан |  |  |
| 3 | Метан | 70 ≤ xCH4 ≤ 100 |  | 14 | н-Декан |  |  |
| 4 | Этан | 0 ≤ xC2H6 ≤ 10 |  | 15 | Водород | 0 ≤ xH2 ≤ 10 |  |
| 5 | Пропан | 0 ≤ xC3H8 ≤ 3,5 |  | 16 | Кислород | 0 ≤ xO2 ≤ 0,02 |  |
| 6 | н-Бутан | 0 ≤ xC4H10 ≤ 1,5 |  | 17 | Моноксид углерода | 0 ≤ xCO ≤ 3 |  |
| 7 | Изобутан |  |  | 18 | Водяной пар | 0 ≤ xH2O ≤ 0,015 |  |
| 8 | н-Пентан | 0 ≤ xC5H12 ≤ 0,5 |  | 19 | Сероводород | 0 ≤ xH2S ≤ 0,02 |  |
| 9 | Изопентан |  |  | 20 | Гелий | 0≤ xHe ≤ 0,5 |  |
| 10 | н-Гексан | 0 ≤ xC6H14 ≤ 0,1 |  | 21 | Аргон | 0 ≤ xAr ≤ 0,02 |  |
| 11 | н-Гептан | 0 ≤ xC7H16 ≤ 0,05 |  |  |  |  |  |

____________

*  См. приложение А. Допускается при заказе не указывать модель датчика «ГиперФлоу-3Пм»: по характеристикам измеряемой среды, указанным заказчиком в опросном листе, модель датчика «ГиперФлоу-3Пм» определит фирма-изготовитель.

3.7  Плотность среды в стандартных условиях при заданном компонентном составе_________________

3.8  Измеряемый расход в стандартных условиях, м3/ч, min/max__________________________________

3.9  Пределы относительной погрешности измерения расхода, % ___________________________

4  Направление потока (прямое/инверсивное) ________________________________________________

5  Дополнительное оборудование

| Наименование изделия | Отметка о наличии (+) | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Барьер искрозащитный БИЗ-002 КРАУ2.222.002-04 |  | Из состава «ГиперФлоу-3Пм» |
| Комплект принадлежностей измерительный (штангенциркуль ШЦ-I-125-0,05) |  |  |
| Комплект инструмента (для монтажа НСУ) |  |  |
| Клапанный блок БКН3 с крепежом и фланцем для проведения обнуления датчика перепада давления под рабочим давлением и для подключения датчика перепада давления к стационарной дренажной системе (при монтаже в помещении) |  | Для моделей 160 М, 160 М-Ф, 250 М, 250 М-Ф, из состава комплекта дополнительного оборудования |
| Кронштейн, болты, гайки и шайбы из комплекта КРАУ4.078.245 (КРАУ4.078.245-01) для крепления коробки распределительной КР-001 при заказе расходомера газа без кожуха |  |  |

6  Документация (наличие в бумажной форме)

| Наименование документа | Кол., экз. |
| --- | --- |
| Расходомер газа «ГиперФлоу». Руководство по эксплуатации КРАУ2.833.006 РЭ |  |
| Расходомер газа «ГиперФлоу». Методика поверки КРАУ2.833.006 МИ |  |
| Датчики комплексные с вычислителем расхода «ГиперФлоу-3Пм». Методика поверки МП 0926-13-2019 |  |

7  Дополнительные требования

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

| ООО «НПФ «Вымпел» Юридический адрес: Российская Федерация, 410002, Саратовская обл., г. Саратов, ул. Московская, 66 Т: +7 (8452) 740-285 Т: +7 (8452) 740-383 Почтовый адрес: 410031, г. Саратов, а/я 401 | ООО «ТК Вымпел» Юридический и почтовый адрес: Российская Федерация, 119121, г. Москва, Первый Вражский пер., 4 Т: +7 (499) 255-85-63 Ф: +7 (495) 933-29-39 Е: info@npovympel.ru |
| --- | --- |
| Е: saratov@npovympel.ru www.vympel.group |

# Text boxes

(нужное подчеркнуть)