| ОКПД2 26.51.53.140 |  |
| --- | --- |
| Утвержден КРАУ2.844.005-03-ЛУ |  |

АНАЛИЗАТОР ТОЧЕК РОСЫ

ИНТЕРФЕРЕНЦИОННЫЙ

«КОНГ-Прима-10»

Формуляр

КРАУ2.844.005-04 ФО

Уважаемый заказчик!

Благодарим вас за интерес, проявленный к продукции, выпускаемой фирмой «Вымпел».

Изготовитель заверяет, что поставляемая продукция соответствует техническим данным, приведенным в настоящем формуляре, и отвечает требованиям к безопасности и качеству.

***

Обо всех недостатках в работе и конструкции прибора, ошибках, замечаниях и предложениях по содержанию эксплуатационной документации просим сообщать по адресам:

| ООО «НПФ «Вымпел» | ООО «ТК Вымпел» |
| --- | --- |
| Юридический адрес: Российская Федерация, 410002, Саратовская обл., г. Саратов, ул. Московская, 66. | Юридический и почтовый адрес: Российская Федерация, 119121, Москва, Первый Вражский пер., 4 |
| Т: +7 (8452) 74 03 83 | Т: +7 (499) 255 85 63 |
| Т: +7 (8452) 74 02 85 | Ф: +7 (495) 933 29 39 |
| Почтовый адрес: 410031, г. Саратов, а/я 4 | E: info@npovympel.ru |
| E: saratov@npovympel.ru www.vympel.group |  |

Желаем Вам успехов в работе!

Содержание

Обозначения и сокращения	4

1 Общие указания	5

2 Основные сведения об изделии	5

3 Основные технические данные	6

4 Комплектность	9

5 Ресурсы, сроки службы и хранения, гарантии изготовителя	11

6 Свидетельство об упаковывании	12

7 Свидетельство о приемке	12

8 Учет работы изделия и движение при эксплуатации	13

9 Транспортирование	14

10 Учет технического обслуживания и ремонта изделия	15

11 Хранение	16

12 Сведения об утилизации	17

13 Контроль состояния изделия и ведения формуляра	18

14 Особые отметки	19

Приложение А (рекомендуемое) Журнал учета наработок, повреждений и отказов	20

Приложение Б (обязательное) Карта заказа	21

Приложение Г (обязательное)  Перечень эксплуатационных и разрешительных документов

при поставке анализатора потребителю	22

Обозначения и сокращения

В настоящем формуляре применяют следующие обозначения и сокращения:

| БП | - | блок питания |
| --- | --- | --- |
| ИБ | - | интерфейсный блок |
| ОТК | - | отдел технического контроля |
| ПИП | - | первичный измерительный преобразователь |
| ПТР | - | преобразователь точки росы |
| СПГ | - | система подготовки газа |
| TТР | - | температура точки росы |
| ЦУБ | - | центральный управляющий блок |

# Общие указания

## Настоящий формуляр является документом, удостоверяющим гарантированные предприятием-изготовителем основные технические характеристики анализатора точек росы интерференционного «КОНГ-Прима-10» КРАУ2.844.005-04 (далее по тексту анализатор) и позволяет вести учет его технического состояния в эксплуатации.

## Перед началом эксплуатации необходимо ознакомиться с руководством по эксплуатации КРАУ2.844.005-04 РЭ.

## Формуляр должен постоянно храниться в подразделении, отвечающем за эксплуатацию изделия. Свидетельства о поверке изделия должны храниться совместно с формуляром и предъявляться поверителю при очередной периодической поверке. Потребителю рекомендуется вести журнал учета наработок, повреждений и отказов анализатора по форме, представленной в приложении А.

## В случае передачи анализатора для эксплуатации другому потребителю или для ремонта настоящий формуляр подлежит передаче вместе с анализатором, при этом итоговые суммирующие записи по наработке заверяют печатью предприятия (потребителя), передающего анализатор.

## Все записи в формуляре должны производиться только чернилами, отчетливо и аккуратно. Подчистки и незаверенные подписью исправления не допускаются. Неправильная запись должна быть аккуратно зачеркнута и рядом записана новая, которую заверяет ответственное лицо. После подписи проставляют фамилию и инициалы ответственного лица (вместо подписи допускается проставлять личный штамп исполнителя). Записи, вносимые ОТК, должны быть заверены печатью.

ВНИМАНИЕ Если при распаковывании были обнаружены несоответствия в комплектности изделия или повреждения его элементов, должен быть составлен акт, утвержденный руководителем предприятия-потребителя и заверенный ответственным лицом.

# Основные сведения об изделии

## Анализаторы предназначены для измерения температуры точки росы по воде (далее ТТРВ) и/или температуры точки росы по углеводородам (далее ТТРУВ) в природном газе или других газах. Измерения производятся при рабочем давлении измеряемой среды или давлениях в диапазоне от рабочего до атмосферного.

## Анализаторы могут быть использованы в газовой, нефтяной и химической промышленности, а также в металлургии, энергетике, приборостроении и других отраслях народного хозяйства для контроля качества технологических процессов по параметрам ТТРВ и ТТРУВ.

## Заказ анализатора осуществляется в соответствии с картой заказа (приложение Б).

## Анализаторы изготавливаются ООО «НПФ «Вымпел» (Российская Федерация, 410002, Саратовская обл., Саратов, ул. Московская, 66. Тел.: +7 (8452) 74 02 85,                          +7 (8452) 74 03 83.

# Основные технические данные

## Основные технические данные и характеристики приведены в таблице 1.

Таблица 1

| Наименование параметра | Исполнение ПТР | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Метод измерения точки росы | Конденсационный (ГОСТ Р 53762-2009, ГОСТ Р 53763-2009, ГОСТ 20060-2021, ГОСТ 20061-2021) |
| Используемые единицы влажности | °С, мг/м3, млн-1 |
| Диапазон измерения температуры точки росы, °C | ПТР КРАУ2.848.004______ | по воде | От минус ____ до плюс ___ |
|  |  | по угле- водородам | От минус ____ до плюс ___ |
| Диапазон преобразования токового сигнала в значения давления, МПа | 0…6,3 (10; 16; 25) |
| Диапазон преобразования измеренных значений ТТР в массовую концентрацию паров воды, мг/м3 | От 2 до 750 |
| Диапазон преобразования измеренных значений ТТР в объёмную долю паров воды, млн-1 | От 3 до 1000 |
| Пределы абсолютной погрешности при измерении точки росы, °C | по воде | (1 |
|  | по угле- водородам | (1 (чистый пропан) |
| Длительность цикла измерения температуры точки росы, мин | От 5 до 20 |
| Пределы допускаемой приведенной погрешности преобразований токового сигнала в значение давления, выраженной в процентах от верхнего предела измерений, % | ±0,1 |
| Пределы допускаемой приведенной погрешности преобразований измеряемой ТТР в значение тока, выраженной в процентах от верхнего предела измерений, % | ±0,2 |
| Характеристики пробы газа |
| Давление, МПа, не более | с ПТР КРАУ2.848.004, с СПГ КРАУ2.848.012 (-02, - 03), с СПГ КРАУ2.848.013 | 16 |
|  | с СПГ КРАУ2.848.012-01, с СПГ КРАУ2.848.012-04 | 25 |
| Температура, °С | От минус 20 до плюс 50 |
| Характеристики ПТР |
| Электрическое подключение | Кабель 4×0,75 мм 2 с наружным диаметром от 8,0 до 11,5 мм |
| Материалы, контактирующие с измеряемым газом | Нержавеющая сталь 12Х18Н10Т, фторопласт 4, кварц, латунь ЛС59-1 |
| Средний расход газа через измерительную камеру, норм.л/мин *, не более | 1…2 |

Продолжение таблицы 1

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Средний расход газа через канал дополнительного охлаждения (при измерении точки росы ниже минус 30 °С), норм.л/мин, не более | ПТР КРАУ2.848.004-01 (-02) с СПГ КРАУ2.848.012 (-01) | 15 |
| Маркировка взрывозащиты ПТР | 1Ex db mb IIA T5 Gb X |
| Степень защиты по ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013) для оболочки ПТР | IP65 |
| Монтаж | ПТР КРАУ2.848.004 | В помещении или на открытой площадке (взрывоопасная зона) |
|  | ПТР КРАУ2.848.004-01 ПТР КРАУ2.848.004-02 | В обогреваемом боксе / помещении (взрывоопасная зона) |
| Подключение к процессу | ПТР КРАУ2.848.004 | Устанавливается непосредственно на трубопроводе в монтажную втулку с внутренней резьбой М33×2 |
|  | ПТР КРАУ2.848.004-01 (-02) с СПГ КРАУ2.848.012 (-01, -02, - 03, -04) и СПГ КРАУ2.848.013 | Соединение Swagelok под трубу с наружным диаметром 6 мм |
| Характеристики центрального управляющего блока |
| Выходные сигналы | цифровой | RS-232 /RS-485 протокол Modbus RTU |
|  | аналоговый | Два выхода 4-20 мА, нагрузка 400 Ом (max) |
|  | дискретный | Семь выходов типа «открытый коллектор», нагрузка 30 В, 150 мА (max) |
| Питание аналогового выхода 4-20 мА | От встроенного в ЦУБ источника питания |
| Входные сигналы | Аналоговый вход для подключения термометра сопротивления |
|  | Аналоговый вход 4-20 мА для подключения датчика давления |
| Подключение термометра сопротивления | 4-проводная линия, удаление до 300 м |
| Напряжение питания | ЦУБ КРАУ3.035.001-03 | ( (207…253) В, 50 Гц |
|  | ПТР | = 20…27 В |
| Общие технические данные |
| Масса, кг, не более | ПТР | 6,5 |
|  | ПТР с СПГ КРАУ2.848.012 (-01, -02, -03, -04) | 38,5 |
|  | ПТР с СПГ КРАУ2.848.013 | 20 |
|  | ЦУБ КРАУ3.035.001-03 | 6,5 |
| Габаритные размеры | См. КРАУ2.844.005-04 РЭ приложения Г, Д, М4, М6 (в зависимости от комплектности) |
| Мощность, потребляемая анализатором | См. КРАУ2.844.005-04 РЭ приложения М – М3 (в зависимости от комплектности) |

Продолжение таблицы 1

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Расстояние от ПТР до ЦУБ | Определяется сопротивлением соединительных кабелей и необходимостью обеспечить на входе ПТР напряжение питания не ниже 20 В |
| Срок службы, лет | 10 ** |
| Условия эксплуатации анализатора |
| Рабочая температура окружающей среды, °С | ПТР КРАУ2.848.004 | От минус 40 до плюс 40 |
|  | ПТР КРАУ2.848.004-01 ПТР КРАУ2.848.004-02 | От плюс 10 до плюс 40 *** |
| Рабочая температура окружающей среды, °С | ЦУБ КРАУ3.035.001-03 | От плюс 1 до плюс 35 |
| Относительная влажность воздуха | ПТР | До 98 % при температуре плюс 35 (С и более низких без конденсации влаги (без прямого попадания атмосферных осадков) |
|  | ЦУБ | До 80 % при температуре плюс 35 (С |
| Атмосферное давление, кПа (мм рт. ст.) | От 84,0 до 106,7 (от 630 до 800) |
| Механические воздействия | ПТР | Амплитуда виброперемещений до 0,15 мм в диапазоне частот 10…55 Гц |
|  | ЦУБ | Амплитуда виброперемещений до 0,1 мм в диапазоне частот 5…25 Гц |
| Постоянные магнитные поля или переменные поля промышленной частоты с напряженностью более 40 (400 для ПТР) А/м должны отсутствовать. |
| * Под расходом газа в «норм. л/мин» (здесь и далее по тексту) понимается расход в л/мин при давлении газа 0,1 МПа. ** Срок службы первичного измерительного преобразователя (в составе ПТР) – не менее 3 лет. *** Температура ПТР, СПГ и пробоотборной линии должна быть не менее чем на 5 °С выше предполагаемой температуры точки росы газа (по воде и по углеводородам). |

# Комплектность

## Комплектность анализатора при поставке – в соответствии с таблицей 2.

| Таблица 2 |  |
| --- | --- |
| Обозначение изделия | Наименование изделия | Заводской номер | Кол. | Примечание |
| КРАУ2.844.005-04 | Анализатор точек росы интерференционный «КОНГ-Прима-10», в составе: |  | 1 |  |
| КРАУ2.848.004 | Преобразователь точки росы1) |  |  | Комплектность в соответствии с КРАУ2.848.004 ФО |
| КРАУ2.848.004-01 | Преобразователь точки росы1) |  |  |  |
| КРАУ2.848.004-02 | Преобразователь точки росы1) |  |  |  |
| КРАУ3.035.001-03 | Центральный управляющий блок |  | 1 |  |
| КРАУ2.848.012___ | Система подготовки газа1) |  |  |  |
| КРАУ2.848.013 | Система подготовки газа1) |  |  |  |
| КРАУ4.078.___-___ | Комплект для подключения СПГ1) |  |  |  |
| Эксплуатационная документация |
| Указана в перечне эксплуатационных документов (приложение Г) |
| Принадлежности |
|  | Переносной компьютер |  | 12) | Технические харак-теристики не ниже: CPU-IntelCore i3- HDD-500Gb/ОЗУ-2,0 Гб/ Win XP,7,8,10 |
|  | Стандартный кабель USB 2.0 (тип А – В) |  | 1 | Из комплектности ЦУБ |
|  | Дополнительный блок питания БП60Б-Д4-24С3) |  | 12) | При значительном удалении ПТР от ЦУБ. Максимально допустимое расстояние между ПТР и ЦУБ приведено в КРАУ2.844.005-04 РЭ (приложение Щ) |
|  | Коммутатор G3NA-D210B-UTU |  | 12) |  |
|  | USB-флеш-накопитель |  | 1 |  |
| Примечания В зависимости от исполнения конкретные приборы могут иметь некоторые различия в конструкции и комплектности, не влияющие на основные эксплуатационные характеристики и на взрывозащищенность изделия. Изменения в комплектности прибора отражены в тексте настоящего формуляра (или на вклейке в него) и заверены ответственным лицом. По отдельному заказу потребителей прибор может комплектоваться дополнительными запасными сменными частями и принадлежностями. |

| Продолжение таблицы 2 |  |
| --- | --- |
| 1) Количество и исполнение определяется при заказе. 2) Поставляется по специальному заказу. 3) Возможна замена на аналогичный. |

# Ресурсы, сроки службы и хранения, гарантии изготовителя

5.1	Ресурс

Средняя наработка анализатора на отказ должна быть не менее 20000 ч.

5.2	Срок службы и хранения

Средний срок службы анализатора до списания должен быть 10 лет с учетом замены элементов, имеющих меньший, естественно ограниченный срок службы, указанный в их технической документации. Срок службы ПИП (в составе ПТР) – не менее 3 лет.

5.3	Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие анализаторов требованиям КРАУ2.844.005 ТУ при соблюдении потребителем правил монтажа, эксплуатации, транспортирования и хранения, установленных эксплуатационной документацией на анализатор и его составные части.

Гарантийный срок эксплуатации анализаторов 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев с даты продажи. Анализаторы поставляются потребителю в полной заводской готовности к пусконаладочным работам, со свидетельством о первичной поверке с остаточным периодом действия свидетельства не менее 10 месяцев.

Гарантийный срок хранения анализаторов 6 месяцев с даты упаковывания.

В течение гарантийного срока предприятие-изготовитель безвозмездно восстанавливает анализатор путем замены узлов в случае, если дефекты произошли по вине изготовителя.

По истечении гарантийного срока предприятие-изготовитель осуществляет послегарантийное обслуживание анализаторов по отдельным договорам с потребителями.

# Свидетельство об упаковывании

Анализатор точек росы интерференционный «КОНГ-Прима-10» КРАУ2.844.005-04

№ _____________ упакован ООО «НПФ «Вымпел» согласно требованиям, предусмотренным в

заводской номер

действующей технической документации.

| _________________________ должность | _________________________ личная подпись | ________________________ расшифровка подписи |
| --- | --- | --- |
|  | «____»_____________20___г |  |

# Свидетельство о приемке

Анализатор точек росы интерференционный «КОНГ-Прима-10» КРАУ2.844.005-04  
№ _____________ изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями 
      заводской номер

государственных (национальных) стандартов, действующей технической документацией, в том числе техническими условиями КРАУ2.844.005 ТУ,  и признан годным для эксплуатации.

Первичная поверка проведена в соответствии с КРАУ2.844.005 МП.

должность

| МП |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | личная подпись |  | расшифровка подписи |

«___» ________________20 ___г.

# Учет работы изделия и движение при эксплуатации

8.1	Учет работы изделия и движение изделия при эксплуатации фиксируются потребителем в таблице 3. Первой записью является дата ввода в эксплуатацию.

Таблица 3

| Дата установки | Где установлено | Дата снятия | Наработка, ч | Причина снятия | Подпись лица, проводившего установку (снятие) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с начала эксплуатации | после последнего ремонта |  |  |

# Транспортирование

## Упакованные анализаторы транспортируются в закрытых транспортных средствах всеми видами транспорта, кроме морского, в том числе и воздушным, в отапливаемых герметизированных отсеках, в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на каждом виде транспорта.

## Условия транспортирования в части воздействия климатических факторов должны соответствовать группе условий 5 (ОЖ4) по ГОСТ 15150-69 - для крытых транспортных средств.

## Условия транспортирования в части механических воздействий должны соответствовать группе F3 по ГОСТ Р 52931-2008.

## Способ укладки транспортной тары на транспортирующее средство должен исключать возможность ее перемещения.

## Во время погрузочно-разгрузочных работ и транспортирования ящики не должны подвергаться резким ударам и воздействиям атмосферных осадков.

# Учет технического обслуживания и ремонта изделия

10.1	Учет технического обслуживания и ремонта при эксплуатации анализатора – в соответствии с таблицей 4. Таблица  заполняется во время эксплуатации изделия.

10.2	Особые замечания по эксплуатации анализатора и аварийным случаям, возникшим из-за неисправности изделия, должны указываться в разделе 14 «Особые отметки».

Таблица 4

| Дата | Вид технического обслуживания и ремонта | Наработка, ч | Основание (наименование, номер и дата документа) | Должность, фамилия и подпись | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | с начала эксплуатации | после последнего ремонта |  | выполнившего работу | проверившего работу |  |

# Хранение

11.1	Упакованные анализаторы должны храниться в складских помещениях грузоотправителя и грузополучателя, обеспечивающих сохранность анализаторов от механических повреждений, загрязнения и воздействия агрессивных сред, в условиях хранения 3 (ЖЗ) по      ГОСТ 15150-69.

## 11.2	Допускается хранение анализаторов в транспортной таре до 6 месяцев. При хранении больше 6 месяцев анализаторы должны быть освобождены от транспортной тары и храниться в условиях хранения 1 (Л) по ГОСТ 15150-69.

## 11.3	Таблица 5 заполняется, начиная с момента получения изделия от изготовителя при хранении на складе потребителя.

Таблица 5

| Дата | Условия хранения | Вид хранения | Примечание (антикоррозионная защита) |
| --- | --- | --- | --- |
| приемки на хранение | снятия с хранения |  |  |  |

# Сведения об утилизации

12.1	Материалы и комплектующие изделия, использованные при изготовлении анализатора точек росы интерференционного «КОНГ-Прима-10», как при эксплуатации в течение его срока службы, так и по истечении ресурса не представляют опасности для здоровья человека, производственных и складских помещений, окружающей среды. Утилизация вышедших из строя анализаторов точек росы интерфейсных «КОНГ-Прима-10» может производиться любым доступным потребителю способом.

# Контроль состояния изделия и ведения формуляра

13.1 Контроль состояния анализатора и ведения формуляра осуществляется должностными лицами предприятия-изготовителя (поставщика) и потребителя, а также надзорными органами.

Контроль состояния изделия и ведения формуляра - в соответствии с таблицей 6.

Таблица 6

| Дата | Вид контроля | Должность проверяю-щего | Заключение и оценка проверяющего | Подпись проверяю-щего | Отметка об устранении замечания и подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по состоянию изделия | по ведению формуляра |  |  |

# Особые отметки

14.1 Пароль 1-го уровня доступа к параметрам и калибровкам анализаторов всех исполнений с помощью терминальной программы Hygrovision – «1230321».

Пароль набирается с использованием регистра (прописных и строчных букв).

14.2 Пароль по умолчанию для доступа к параметрам и калибровкам анализаторов всех исполнений с клавиатуры ИБ (ЦУБ) - «00012345». Ввод пароля подтверждается перемещением курсора индикатора в позицию «Y».

Приложение А

(рекомендуемое)

Журнал учета наработок, повреждений и отказов

| Наименование и обозначение (изделия) | Анализатор точек росы интерференционный «КОНГ−Прима−10» КРАУ2.844.005-04 |
| --- | --- |
| Предприятие-изготовитель | ООО «НПФ «Вымпел» г. Саратов |
| Заводской номер |  |
| Дата изготовления |  |
| Предприятие-потребитель |  |
| Дата начала работы |  |
| Условия эксплуатации |  |
| Параметры режима работы |  |
| Ответственный за регистрацию повреждений, отказов |  |
| Дата, смена | Продолжитель-ность работы до отказа, ч | Внешнее проявление отказа и его причина | Способ устранения повреждений, отказа | Время восста-новления, ч | Дополнительные сведения об отказе, отказавшая сборочная единица (деталь) | Подписи лиц, зарегистриро-вавших повреждение, отказ и устранивших отказ | Примечание |

Приложение Б

(обязательное)

Карта заказа

Б.1 Условное обозначение анализатора при заказе

| Анализатор точек росы интерференционный «КОНГ-Прима-10» | 005-03 | BВ2G | 1 | КРАУ2.844.005 ТУ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Исполнение вторичного блока: 005-03 - c ИБ КРАУ3.622.002-01 005-04 - с ЦУБ КРАУ3.035.001-03 |  |  |  |
| Исполнение ПТР: A КРАУ2.848.004 B1 КРАУ2.848.004-01 (от минус 30 °С до плюс 30 °С) B2 КРАУ2.848.004-01 (от минус 50 °С до плюс 10 °С) C КРАУ2.848.004-02 Обозначение СПГ: G КРАУ2.848.012 H КРАУ2.848.012-01 К КРАУ2.848.013 L КРАУ2.848.012-02 М КРАУ2.848.012-03 N КРАУ2.848.012-04 |  |  |
| Абсолютная погрешность измерения ТТРВ: 1 ±1 °С |  |
| Обозначение технических условий |

Примечание - В приведенном примере в состав анализатора КРАУ2.844.005-03, имеющего предел абсолютной погрешности измерения ТТРВ  ±1 °С, входит ПТР КРАУ2.848.004-01 с диапазоном измерения ТТР от минус 50 °С до плюс 10 °С с СПГ КРАУ2.848.012.

Б.2 Заказ  портативного компьютера (Notebook)

При заказе портативного компьютера в составе анализатора необходимо отдельной строкой указать – «Терминальный компьютер».

Б.3 Заказ комплекта для подключения СПГ

При заказе необходимо перечислить составные части комплекта, обозначая их в соответствии с руководством по эксплуатации КРАУ2.844.005-04 РЭ (раздел 1).

Приложение Г

(обязательное)

Перечень эксплуатационных и разрешительных документов

при поставке анализатора потребителю

Таблица Г.1 – Документация общая и ПО

| Обозначение документа | Вид документа | Количество печатных экземпляров | Отметка о записи на USB-флеш-накопитель |
| --- | --- | --- | --- |
| КРАУ2.844.005-04 РЭ | Руководство по эксплуатации | 1 | + |
| КРАУ2.844.005-04 ФО | Формуляр | 1 | - |
| КРАУ2.844.005 МП | Методика поверки | 1 | + |
| КРАУ2.848.004 ФО | Преобразователь точки росы. Формуляр | 1 | - |
| ЕАЭС RU С-RU.ВН02.В.00834/22 | Преобразователь точки росы. Сертификат соответствия ТР ТС 012/2011 с приложением | - | + |
| №28228-21 | Сертификат об утверждении типа средства измерений с приложением | - | + |
| ЕАЭС RU C-RU.ВН02.В.00330/20 | Сертификат соответствия ТР ТС 012/2011с приложением | - | + |
| ЕАЭС № RU Д-RU.АЖ49.В.07147/20 | Декларация соответствия ТР ТС 020/2011 | - | + |
| ОГН4.RU.1303.B00256 | Система добровольной сертификации Интергазсерт РОСС RU.31570.04ОГН0. Сертификат соответствия | - | + |
| ПО |
| КРАУ2.844.003 Д21.1 | Терминальная программа «Трасса-2» | - | + |
| КРАУ1.456.045 Д20 | Терминальная программа «Hygrovision» | - | + |
| КРАУ1.456.045 И | Терминальная программа «Hygrovision». Руководство пользователя | - | + |
| КРАУ2.844.005 Д23* | Программное обеспечение ОРС-сервер | - | + |
| КРАУ2.844.005 И1* | Программное обеспечение ОРС-сервер. Руководство пользователя | 1 | + |
| * Поставляется по спецзаказу (на отдельном USB-флеш-накопителе). |

Таблица Г.2 – Документация на составные части СПГ для анализатора

| Наименование изделия | Вид документа | Количество печатных экземпляров | Отметка о записи на USB-флеш-накопитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Блок температурной стабилизации БТС-003 | Руководство по эксплуатации КРАУ5.422.003 РЭ | 1 | - |
|  | Формуляр КРАУ5.422.003 ФО | 1 | - |

Продолжение таблицы Г.2

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Мембранный фильтр КРАУ6.457.176 | Этикетка КРАУ6.457.176 ЭТ | 1 | - |
| Ротаметр с регулятором расхода газа ВМПЛ2.833.001(-01) | Паспорт ВМПЛ2.833.001 ПС | + * | - |
| Датчик давления «ГиперФлоу» модель ДИ-006 ** | Паспорт КРАУ2.849.006 ПС | 1 | - |
|  | Руководство по эксплуатации КРАУ2.849.004 РЭ | - | + |
|  | Декларация соответствия ТР ТС 020/2011 ЕАЭС N RU Д-RU.AБ53.B.01452/20 | - | + |
|  | Сертификат об утверждении типа средств измерений №64631-16 с приложением | - | + |
|  | Свидетельство о поверке | 1 | - |
| Датчик давления МИДА-ДИ-13П_ВН-В ** | Паспорт | 1 | - |
|  | Руководство по эксплуатации МДВГ.406233.033 РЭ | - | + |
|  | Декларация о соответствии ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011 ЕАЭС № RU Д-RU.АН03.В.15136/19 | - | + |
|  | Сертификат о соответствии ТР ТС 012/2011 № ТС RU C-RU.ME92.B.01083 | - | + |
|  | Сертификат об утверждении типа средств измерений №17626-17 с приложением | - | + |
|  | Свидетельство о поверке | 1 | - |
| Секция нагревательная кабельная саморегулирующаяся СМБЭ2 *** | Руководство по эксплуатации (совмещенное с паспортом) | 1 | - |
| Манометр 233.50/63 | Паспорт | 1 | - |
|  | Руководство по эксплуатации | - | + |
|  | Декларация о соответствии ТР ТС 004/2011 ЕАЭС № RU Д-DЕ.МО10.В.04780 | - | + |
|  | Свидетельство об утверждении типа средств измерения RU.C.30.004.A №65889 с приложением | - | + |
|  | Свидетельство о поверке | 1 | - |
| Устройства управления модульные серий MT, MB, МР, MC | Паспорт и руководство по эксплуатации MT/MB/МР/MC 000…999 ПРЭ | - | + |
|  | Руководство по эксплуатации АЕКВ.152325.001 РЭ на взрывозащищенные кабельные вводы ATELEX серий АК, АКР, АС, НК, НН, НС, РК, СК, ТК, ТКР | - | + |

Продолжение таблицы Г.2

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Регуляторы давления серий KCP, KPР | Паспорт | + * | - |
|  | Декларация о соответствии ТР ТС 010/2011 ЕАЭС № RU D-US.AМ02.B.00602/19 | - | + |
| Блоки питания Mean Well HDR-60 *4), HDR-100 *4) | Паспорт | - | + |
|  | Декларация соответствия ТР ТС 004/2011, 020/2011 №ЕАЭС RU C-TW.МЛ02.В.00136/19 | - | + |
| Клапан электромагнитный Burkert (тип 6240) с взрывозащищенным соленоидом (тип AC-19) *5) | Паспорт | 1 | - |
|  | Руководство по эксплуатации | - | + |
|  | Декларация о соответствии ТР ТС 020/2011 ЕАЭС N RU Д-DE.AЖ49.B.06041/20 | - | + |
|  | Изоляция k-flex. Руководство по монтажу | - | + |
| * Поставляются паспорта на конкретные установленные изделия в зависимости от исполнения СПГ. ** Взаимозаменяемы. Поставляются документы на конкретное установленное изделие. *** Поставляется по спецзаказу. *4) Взаимозаменяемы. Поставляются документы на конкретные установленные изделия (блоки питания HDR-100 для СПГ КРАУ2.848.012 (-01) или HDR-60 для СПГ КРАУ2.848.012-02 (-03, -04)). *5) Поставляется в составе анализатора с СПГ КРАУ2.848.012 и КРАУ2.848.012-01. Примечание – Эксплуатационные документы (руководства по эксплуатации, инструкции, технические описания) на изделия, которые поставляются без них, можно найти в интернете. |

Лист регистрации изменений

| Изм. | Номера листов (страниц) | Всего листов (страниц) в документе | Номер документа | Входящий номер сопроводительного документа | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | измененных | замененных | новых | аннулированных |  |  |  |  |  |
| 26 | - | Все | - | - | 25 | 2И210817 |  |  | 17.08.21 |
| 27 | - | 23,24 | - | - | 25 | 1И220315 |  |  | 21.03.22 |
| 28 | - | 5-8, 21-24 | - | - | 25 | 4И230426-Г |  |  | 02.05.23 |
| 29 | - | 23,24 | - | - | 25 | 1И230516 |  |  | 19.05.23 |